| 1505 |
| --- |
| Br. Larssons Grustag AB Järlöv 432 66 Veddige BARKHULT anläggning 156 10 1505-CPR-CB156 |
| SS-EN 12620 Ballast för betong |
| Sortering | 0/4 |
| Kornstorleksfördelning, N | GF85 |
| Korndensitet, yttorr | 2,70 Mg/m3 ± 0,1 |
| Vattenabsorption | 0,4 % WA ± 0,2 |
| Renhet Innehåll av hårda skal i grov ballast Finmaterialhalt | NPD f3 |
| Motstånd mot fragmentering hos grov ballast | NPD |
| Motstånd mot nötning hos grov ballast | NPD |
| Motstånd mot polering (PSV) | NPD |
| Motstånd mot nötning (AAV) | NPD |
| Motstånd mot nötning från dubbdäck | NPD |
| Sammansättning/halt: Klorider Syralöslig sulfat Total svavelhalt Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong Karbonhalt hos fin ballast för slitlager av betong | < 0,01% CI NPD NPD Ljusare än jämförelsevätska NPD |
| Volymstabilitet –krympning vid uttorkning | NPD |
| Farliga ämnen: Radioaktiv strålning Utsläpp av tungmetaller Utsläpp av polyaromatiska kolväten Utsläpp av andra farliga ämnen | NPD NPD NPD NPD |
| Frostbeständnighet hos grov ballast | NPD |
| Petografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet | Se bilaga Petografi |
| Gränsvärden kornstorleks fördelning |
| Sikt mm | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,6 | 8,0 | 11,2 | 16,0 |
| P-max | 3,0 | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ideal | 1,5 | 16,0 | 40,0 | 64,0 | 78,0 | 87,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| P-min | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 50,0 | 62,0 | 73,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Datum 2019-03-21